ОДО «АВТОТРАНСМЕДОБСЛУЖИВАНИЕ»

г. Минск, ул. Р. Люксембург, 89,ком 29а тел. 8(017) 200-19-74,  р/с3012027480019 ОАО «Банк Москва-Минск» код 272

МФО 153001272 ОКПО 37437594 УНН 101203469

avtomed@gmail.cjm

медицинское оборудования производства ООО    «Медико-инструментальный завод - Медаппарат» Украина, г.Белгород – Днестровский

Наша организация является официальным представителем  ООО « Медико-инструментальный завод- Медаппарат» Украина. Это означает, что вся продукция действительно фирменная, на все товары распространяется гарантия производителя, цены на нашу продукцию соответствуют ценам, рекомендованным производителем.
              Предприятие выпускает медицинское оборудование с 1970 года. Основными задачами являлись разработка и производство медицинских воздушных стерилизаторов с объемом стерилизационной камеры от 20 до 1300 л. В начале 0-х годов произошло переоснащение производства и смена руководства завода, с приходом которого были модернизированы устаревшие модели воздушных стерилизаторов и освоено производство паровых стерилизаторов с объемом камеры на 10 и 20 л.

Стерилизаторы паровые ГК-10, ГК-20 предназначены для обеспечения паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля (бинты, марли, одежда), металлов (хирургический, стоматологический инструмент), из термостойкой резины, стекла (шприцы, посуда). Стерилизатор паровой ГК-20 - аналог стерилизаторов ГК-25-2, ВК-30-01, снятых с производства в 2014 и 2015 годах. Может быть использован как стерилизатор для маникюрных инструментов в салонах красоты и парикмахерских.

Стерилизаторы паровые (автоклавы) ГК-10, ГК-20 были разработаны и запущены в производство в начале 0-х годов, и на сегодняшний день являются наиболее привлекательными по соотношению цена/качество в своем сегменте. Основное преимущество перед аналогами - это наличие свободно программируемого режима и автономность стерилизаторов, которая позволяет устанавливать их в небольших помещениях, не имеющих водоснабжения и канализации. Нужно просто заливать дистиллированную воду, которую периодически необходимо менять, для предотвращения образования накипи на нагревательных элементах. Кроме того на них уже предустановлено четыре наиболее распространенных режима стерилизации, что позволяет оперативно переходить на стерилизацию различных по требованиям стерилизуемых объектов. – предлагаемое оборудование по цене относится к бюджетному варианту.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-20

Стерилизатор паровой ГК-20 с автоматическим управлением всех этапов цикла стерилизации предназначен для автоматического обеспечения паровой стерилизации в соответствии с ОСТ 42-21-2-85 изделий медицинского назначения из металлов (хирургический, стоматологический инструмент), из термостойкой резины, стекла (шприцы, посуда) и текстильных материалов (перевязочный, шовный и др.)

Основные преимущества:

-автоматическое управление;

-стерилизационная камера и загрузочные коробки изготовлены из полированной, жаропрочной, нержавеющей стали;

-качественная термоизоляция;

-высокая информативность панели управления, предусматривающая цифровую индикацию текущей температуры и времени, световую индикацию основных этапов цикла;

-контроль текущих значений давления осуществляется по встроенному в дверь манометру;

-система многократного использования воды посредством ее возврата в виде пара через жиклер в течение всего цикла, с последующей конденсацией в водяном бачке;

- дозированная подача воды в паровую камеру, обеспечивающая минимальный процент влажности объектов стерилизации при их извлечении из камеры.

Основные технические характеристики ГК-20:

| Объем камеры, л | 20 |
| --- | --- |
| Размеры камеры, мм (диаметр, г) | 213х 557 |
| Объем дистиллированной воды в бачке стерилизатора, л | 2 |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры от заданного значения, град.С | + 3 |
| Напряжение питания, В | 220+10% |
| Температура аварийного отключения, град.С | 145 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
| Габаритные размеры, мм (ш.в.г.) | 500х370х700 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Масса стерилизатора, кг | Не более 45 |

Программы стерилизации

| Обозначение программ стерилизации | Давление пара в камере, Мпа кГс/см2, бар | Температура стерилизации, Град С | Время стерилизационной выдержки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинал. | Пред.откл. | Номинал. | Пред.откл. | Номинал. | Пред.откл. |
| 3 | 0,11(1,1) | +0,01(+0,1) | 121 | +1 | 20 | +2 |
| 5 | 0,14(1,4) | +0,01(+0,1) | 126 | +1 | 10 | +1 |
| 6 | 0,20(2,0) | +0,01(+0,1) | 132 | +1 | 20 | +1 |
| 7 | 0,21(2,1) | +0,01(+0,1) | 134 | +1 | 5 | +1 |

Примечание: для стерилизации текстильных материалов использовать программу №6

Комплект поставки

| №п/п | наименование | ГК-20 |
| --- | --- | --- |
| 1 | кассетодержатель | 1шт. |
| 2 | Кассета 260х159 | 4шт. |
| 3 | Кассета 520х159 | 2шт. |
| 3 | вкладыш | 1шт. |
| 4 | Крышка бака | 1шт. |

Директор    Голов  Леонид Николаевич.  8-033 630-43-74